# Załącznik nr 2 do umowy nr …………… z dnia …………………

# Szczegółowy opis dozowników

# Dozowniki kompatybilne z preparatami do higienicznego i chirurgicznego mycia, dezynfekcji oraz pielęgnacji rąk w obszarze medycznym. Spełniający wszystkie kryteria zgodne z definicją systemu zamkniętego: konstrukcja dozownika i opakowań preparatów eliminująca możliwość tworzenia się biofilmu (brak jakichkolwiek przewodów o długim wąskim przekroju).  Dozowniki łokciowe, z trwałego tworzywa bez elementów metalowych i transparentnych, maksymalnie 3 części składowe w tym dodatkowe zabezpieczenie zaworu dozującego przed bezpośrednim kontaktem z dłonią, ściana obudowy przejrzysta, pozwalająca na łatwą identyfikację produktu – 
w ilości 100 sztuk (dotyczy części nr 2 zamówienia).

# Uniwersalny dozownik łokciowy SM-2, wykonany z tworzywa ABS, dostosowany do butelek 
o pojemności 500 ml. Budowa dozownika pozwala na kontrole ilości preparatu, łatwy 
w czyszczeniu i myciu dzięki możliwości demontażu dozownika i pompki. Możliwość dozowania preparatu w dawkach 1, 2 i 3 ml. Specjalna konstrukcja pompki i zintegrowany z nią docisk do butelki zapobiega wyparowywaniu i zakażeniu preparatu. Wymiary: wysokość: 30 cm, szerokość: 9,5 cm, głębokość 12 cm, głębokość z ramieniem 20,5 cm – w ilości 100 sztuk (dotyczy części nr 1 zamówienia).